Auteur : Pascal FAURE

Consultant Oracle

<11G :

Il faut créer un  2eme TS TEMP pour pouvoir dropper le 1ere et le recréer à la bonne dimension (plus petit)  :

CREATE TEMPORARY TABLESPACE temp2 TEMPFILE '/oradata/DBPROD11/base/temp02.dbf' SIZE 5M AUTOEXTEND ON; 
ALTER DATABASE DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE temp2;

- Trouver les sessions qui utilisaient le TS TEMP :

SELECT b.tablespace,b.segfile#,b.segblk#,b.blocks,a.sid,a.serial#,
a.username,a.osuser, a.status
FROM v$session a,v$sort_usage b
WHERE a.saddr = b.session_addr;

- Tuer ces sessions :

Select 'alter system kill session '''||a.sid||','||a.serial#||''' immediate;'

FROM v$session a,v$sort_usage b

WHERE a.saddr = b.session_addr;

,
alter system kill session 'SID_NUMBER, SERIAL#NUMBER';

- Supprimer le TS TEMP et le recréer à la bonne taille

DROP TABLESPACE temp INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES;

CREATE TEMPORARY TABLESPACE temp TEMPFILE '/oradata/DBPROD11/base/temp01.dbf' SIZE 100M AUTOEXTEND ON MAXSIZE 5000M; 
ALTER DATABASE DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE temp;
DROP TABLESPACE temp2 INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES;

>= 11G :

Désormais, on peut réellement réduire la taille d'un fichier ou tablespace temporaire, en précisant éventuellement la taille finale à garder. Cette opération se fait à chaud.

Sur le tablespace lui-même

alter tablespace temp shrink space keep 5000M;

Sur un fichier précis

alter tablespace temp shrink tempfile 'chemin…'	keep 5000M;

La vue DBA_TEMP_FREE_SPACE permet de connaître l'espace libre, mais n'indique pas s'il est d'un seul tenant ou non.

DBA_TEMP_FREE_SPACE

- TABLESPACE_NAME	:

- TABLESPACE_SIZE	:

- ALLOCATED_SPACE	: espace alloué, y compris réutilisable

- FREE_SPACE		: espace non alloué, ou alloué mais récupérable

# Text boxes

PROCEDURE ORACLE

Retailler le TS TEMP (avant et après la 11G)